## Slide 1
Automation Testing
ZL Chen, SIoT DQA, Advantech
Notes: 我目前開發的測試工具大部分都是解決人工沒有辦法執行這件事情，也就是長時間的測試，而且我們有些問題不見得看的到，所以我為了避免這件事情，就開發了這些程式。
避免客人的問題再次出現
可以解決人工沒辦法長時間反覆測試增加涵蓋率

## Slide 2: Agenda
Automation Testing
Automation Testing Tools
Continuous Integration

## Slide 3
Notes: 快速、可靠、重複、準確、時間成本、減少人為因素、重複性的測試案例。
自動化測試就像利用自動化執行手動測試的行為，像是自動化的回歸測試。

## Slide 4: Automation Testing Tools
Airplane ON/OFF Mode Automation
Wi-Fi Frequency Switch Automation
ProgramIndex Automation
PXE Automatic Installation
Roaming Automation
Resolution Automation
Luminance Automation

## Slide 5: Roaming Automation
  Demand
  Improvement
  Reduce the manual testing errors.
  In order to switch the AP process.
  Accurately to capture the ping logs
  Execute the long-term load testing.
  Statistics
  Roaming Times
  Digital Attenuator
Notes: 需求
因為過去在測試 Roaming 程式時，是要用人力去推著 AP ，並且人力去斷電，但現在可以透過程式去 Control 然後可以讓系統去自動 Reboot
也就是說我的 DUT 只要裝上這隻程式，就可以從 AP A Switch 到 AP B 然後再切換回來
改善
減少手動測試失誤問題
省去手動切換 AP 行為
準確擷取 Ping 紀錄檔
長時間壓力測試執行
統計
那為何目前只能測 10 次主要原因是 AP 不穩定，所以需要數位衰減器
因為數位衰減器搭配用數位衰減訊號的方式來做有點像 handover 的概念 ，避免一直在 Reboot AP
那我們有曾經從 AP 的 UI 調整強度之後，AP 還是會無法做切換的原因我覺得：
-> AP的距離，但離很遠也是無法 Switch，而且是不清楚當下 Wi-Fi module F/W 設定 Roaming 的強度要多低才能跳
所以最後發現 AP 不是設計來重開機的，所以 Reset 多次後 AP 會有問題，因此最根本辦法是從比較貼近實際應用的訊號衰減來做，所以還是得透過訊號衰減器來實現

## Slide 6: Roaming Automation
System Structure
Notes: 我的代測物很簡單，他只要連到其中一台 AP 之後，就可以 A switch 到 B 又可以從 B switch 到 A，那這個 AP 可以換成其他台，但是程式要針對 Web UI 的介面做修改，我就可以 Run 了

## Slide 7: Roaming Automation
The roaming’s ping log are as below:

## Slide 8: Wi-Fi Frequency Switch Automation
  Demand
  In order to fine-tune the switch function of the [N Only] and [Legacy] based on Wi-Fi AP switch of 2.4G.
  In order to fine-tune the switch function of the [N/AC mixed] and [Legacy] based on Wi-Fi AP switch of 5G.
  Improvement
  Load testing of 2.4G and 5G.
Notes: 需求
我們原先做這個的目的是要做 a, b, g 的相互切換，但是目前是受限於 Leagcy 它是混合式的方式，所以只能做 N 跟 Legacy 以及 N/AC 混和跟 Legacy 切換，所以寫這隻程式
改善
所以這算是手法上做改善
比如正常人為可以做個 50 次、但程式可以做到 1000 次 Switch
可以做長時間的 2.4 G 及 5 G 之壓力測試

## Slide 9: Wi-Fi frequency switch automation
  System Structure

## Slide 10: Wi-Fi frequency switch automation
The Wi-Fi switch’s screenshot and log are as below:

## Slide 11: Airplane ON/OFF Mode Automation
  Demand
  Improvement
  Finish the airplane switch on/off mode stability by load testing.
Notes: 需求
在做 Airplane mode 切換的情況下可以透過這隻程式去確認，會不會有 Exception 的狀況，比如畫面上的異常、長時間切換的途中切換問題、以及切換過後網路連線失敗的問題
改善
時程上做改善、以及涵蓋率的問題
比如正常人為可以做個 50 次、但程式可以做到 1000 次 ON/OFF
長時間壓力下且能完成飛航模式開關的穩定性

## Slide 12: Airplane ON/OFF Mode Automation(Android, RJ45)
  Android 6.0.1 or 8.0.1 for WLAN and WWAN
  Block Diagram

## Slide 13: Airplane ON/OFF Mode Automation(Android, RJ45)
  The output screenshot and log are as below.
  Airplane ON (Wi-Fi OFF)
  Airplane ON (Wi-Fi OFF)

## Slide 14: Airplane ON/OFF Mode Automation(Android, OTG)
  Android 6.0.1 or 8.0.1 for WLAN and WWAN
  Block Diagram

## Slide 15: Airplane ON/OFF Mode Automation(Android, OTG)
  The output screenshot and log are as below.
  Airplane ON (Wi-Fi OFF)
  Airplane ON (Wi-Fi OFF)

## Slide 16: Airplane ON/OFF Mode Automation(Windows)
  Windows for WLAN
  The test script base on Sikuli API under the windows environment.
Airplane ON/OFF Mode Automation

## Slide 17: Airplane ON/OFF Mode Automation(Windows)
  The output screenshot and log as below.
    Airplane ON (Wi-Fi OFF)
    Airplane ON (Wi-Fi OFF)

## Slide 18: Resolution Automation
  Demand
  Improvement
  Automatically capture the GPU resolution of the host/mainframe with auto testing process.
  Reboot with long period to capture resolution.
  The Tool base on the GPU resolution
  Auto catch the resolution by batch code.
  (Reboot)
Notes: 需求
一開始的需求是想要檢查每次開機的時候除了螢幕有顯示之外 你的解析度 Resolution 能不能跑出來
這可以用來檢驗開關機解析度對不對，因為從來沒有人確認過 所以我透過這支程式把解析度抓出來
改善
之後導入開關機的時候這邊這支也可以一起做
透過程式自動擷取主機 GPU 解析度
也是可以用來做 Tool 的需求長時間重開機解析度擷取

## Slide 19: Luminance automation
  Demand
  Improvement
  Develop a production program according to the product requirements and spec.
  Fast generate picture and write program to measure the panel.
Notes: 需求
由於部門內部原先的同仁在測試量測 Panel 時都是採納約略的位置，因為沒有治具，所以我開發了這支程式來更精準解決改善測試精準度這件事，所以未來只要是有產品的規格，依照規格輸入所需的相關資訊便可以自動產生精確量測 Panel 的位置，而這支程式其實取代的是人工繪圖這一段，並不是所謂的自動量測的部分
改善
手法上做改善
依產品需求規格製作產圖之程式
方便內部人員快速產圖並做量測 Panel 之程式

## Slide 20: Luminance automation
  The tool of pre-condition base on the product specification.

## Slide 21: Luminance automation
  The output luminance photo.
Notes: 目前可以產生出圓圈，並透過這個將量測點固定，不會偏左或偏右，所以算是手法的改善

## Slide 22: PXE automatic installation
  Demand
  Improvement
  Automatic process/procedure installing the Windows OS.
  Load testing of long-term automatically install.
  Operation system installation.
Notes: 需求
解決人工沒有辦法執行這件事情
改善
時程上做改善
現在可以透過 Legacy 跟 UEFI 安裝
自動重複化安裝 Windows OS 程序
長時間自動安裝壓力測試

## Slide 23: PXE automatic installation
  System Structure

## Slide 24: ProgramIndex automation
  Demand
  Improvement
  Download corresponding programs using ProgramIndex.
  Extract data/files on FTP Server and download right away.
Notes: 需求
目前是用 pen driver 複製出來並且到代測物做安裝的動作，由於提升部門內部下載程式的便利性，如果可以有一隻程式可以直接透過它連到 DQA Server 即可以直接下載到代測物上面會較快速許多，才開發此程式
改善
手法上做改善
透過 ProgramIndex 程式方便下載相對應程式
可以直接抓取 FTP 上的資料直接下載

## Slide 25: ProgramIndex automation
  Download the file by ProgramIndex user interface.
    Server IP
    Suite Folder
    Case Folder
    Downlod

## Slide 26: Continuous Integration
Notes: 未來的願景 CI

## Slide 27
Go Together,
We Go Far and Grow Big