## Slide 1
Automation Testing
ZL Chen, SIoT DQA, Advantech

## Slide 2: Agenda
Benefits of Automation Testing
Develop the Automation Testing Tools
  Reliability Tools
  Process Tools
Continuous Integration Structure

## Slide 3: Benefits of Automation Testing
測試時間成本降低
長時間執行測試
程式控制執行
腳本重複調用
測試準確執行
Automation Testing Tools
Automation Testing

## Slide 4: Develop the Automation Testing Tools
Reliability Tools
Wi-Fi Frequency Switch Automation
Process Tools
Luminance Automation
Resolution Automation
Roaming Automation
Airplane ON/OFF Mode Automation
PXE Automatic Installation
ProgramIndex Automation

## Slide 5: Roaming Automation
  開發需求
    為了解決人工手動切換 AP 的測試方法
    希望可以利用程式控制 AP 介面做重新啟動，然而使待測物做漫遊動作
  軟體環境架構
    擬定 AP 切換環境，可透過程式做 AP 重啟並使待測物做漫遊切換
    漫遊示意圖請看下頁

## Slide 6
Trigger Handover
AP: A
AP: B
DUT
DUT
A dBm ↓, B dBm ↑
Repeat Mode
Trigger Handover
AP: A
DUT
DUT
B dBm ↓, A dBm ↑
A -> B
B -> A
AP: B
Repeat Mode

## Slide 7: Roaming Automation - Log
漫遊程式紀錄檔如下：

## Slide 8: Roaming Automation
  執行效益
  可以模擬手動測試行為
  透過程式控制介面做 AP 漫遊切換動作
  透過程式自動儲存 Ping 記錄
  問題延伸
  由於重複透過程式將 AP 重啟，造成 AP 不穩定，目前執行最多十次
  解決方案
    可以嘗試透過數位衰減器嘗試解決 AP 自動重啟問題

## Slide 9: Wi-Fi Frequency Switch Automation
  開發需求
    為了解決人工手動切換 AP 無線模式
    希望可以利用程式控制 AP 介面做無線模式切換，達成可靠性測試
  軟體環境架構
    擬定 AP 切換環境，可透過程式做 AP 無線模式切換
    無線模式切換示意圖請看下頁

## Slide 10
AP
DUT
Attach and Ping
Switch Wi-Fi Mode
Run Script

## Slide 11: Wi-Fi Frequency Switch Automation - Log
Wi-Fi 模式頻率切換程式產生的紀錄檔如下：

## Slide 12: Wi-Fi Frequency Switch Automation
  執行效益
  可以模擬手動測試行為
  透過程式控制介面做 AP 無線模式切換
  透過程式自動儲存 Ping 記錄
  問題延伸
  由於 AP 規格限制只先做 Legacy 和 N 或 AC 之間切換
  解決方案
    嘗試找尋獨立支援 a, b, g 的 AP 做無線模式切換執行

## Slide 13: Airplane ON/OFF Mode Automation
  開發需求
    為了解決重複手動切換飛航模式的測試行為
    希望可以利用程式控制帶測物並且分別在 Android / Windows 的環境下，透過 RJ-45 / OTG 介面做 ADB 存取，方可使待測物做 ON / OFF 動作
  軟體環境架構
    擬定飛航模式的切換環境，可透過程式做飛航模式切換動作
    飛航模式示意圖請看下頁

## Slide 14
DUT
Android 6.0、8.1、9.0、10.0
Android 6.0、8.1、9.0、10.0
RJ-45
OTG
Run Script
AP
Run Script
Run Script

## Slide 15: Airplane ON/OFF Mode Automation - Log
飛航模式程式產生的紀錄檔如下：

## Slide 16: Airplane ON/OFF Mode Automation
  執行效益
  可以模擬手動測試行為
  可以確認在長時間下設備的飛航模式穩定性
  透過程式控制介面做 AP 飛航模式切換動作
  透過程式自動儲存 Ping 記錄

## Slide 17: PXE automatic installation
  開發需求
    希望可透過 PXE Server 自動執行長時間安裝作業系統於待測物的行為
  軟體環境架構
    設定 PXE Server 設定檔及參數設定，自動執行安裝作業
    PXE 自動安裝示意圖如下頁

## Slide 18
PXE Server
DUT
Auto Installation OS
RJ-45
192.168.0.10
192.168.0.x
Export to Log
Run Script

## Slide 19: PXE automatic installation - Log
程式轉檔的 PXE 紀錄檔如下：
  執行效益
  可以執行長時間自動執行安裝作業系統的動作之可靠度測試
  透過程式自動儲存成功及失敗安裝的記錄

## Slide 20: Luminance automation
  開發需求
    為了解決人工量測約略中心點位置誤差的行為
    希望可以根據產品規格的參數填入，然後利用程式計算出量測準確位置，並且產出量測點的圓圈，方便量測人員做明亮度量測
    程式執行方式及產圖示意圖請看下兩頁

## Slide 21: Luminance automation
  根據產品規格輸入參數設定

## Slide 22: Luminance automation - Log
根據規格產圖示意圖如下：

## Slide 23: Luminance automation
  執行效益
  可以節省量測人員估算量測約略位置時間
  可以更精準減少量測明暗度差異
  透過程式準確計算量測點的位置
  透過程式產圖
  問題延伸
  由於程式其實是做產圖的動作，並沒有所謂的自動量測
  解決方案
    可以嘗試透過其他設備利用程式控制手臂去做測量

## Slide 24: Resolution Automation
  開發需求
    為了解決每次做開關機時解析度的確認
    希望可以利用程式控制電腦做開關機並做解析度擷取
    解析度擷取記錄檔如下頁

## Slide 25: Resolution Automation - Log
解析度擷取紀錄檔如下：

## Slide 26: Resolution Automation
  執行效益
  可以模擬手動測試去做重開機的動作
  透過程式在開關機時擷取螢幕解析度的動作
  透過程式自動儲存擷取解析度的記錄
  問題延伸
  由於在開關機過程中是透過程式做開關機，所以只能做到擷取的動作
  解決方案
    可以嘗試整合 Device Finder 測試項目做解析度擷取動作

## Slide 27: ProgramIndex automation
  開發需求
    為了加速透過人工手動複製檔案到待測物的行為
    希望可以利用 ProgramIndex 程式去做透過 FTP 做檔案下載行為
    ProgramIndex 程式示意圖請看下頁

## Slide 28: ProgramIndex automation - UI
  根據 UI 畫面中的以下資訊填入對應資訊
    Server IP
    Suite Folder
    Case Folder
    Downlod

## Slide 29: ProgramIndex automation
  執行效益
  可以直接透過 ProgramIndex 程式連到 DQA Server 下載檔案到待測物上

## Slide 30: Continuous Integration Structure
PC
User
CI Server
Test Cases Server
DUT
6. Feedback Result
2. Trigger Jobs
3. Execute Test Script
1. Connect
5. Console Response
4. Run Test Script
7. Mail

## Slide 31: Continuous Integration (Ongoing)
Ethernet
Wi-Fi
Ethernet
DUT
CI Server
Auto Test
Auto Test
Auto Test
Connect
Connect
Connect
PC
Agent
Agent
Agent
Jenkins
TestLink
Local Area Network

## Slide 32
Go Together,
We Go Far and Grow Big